INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Oddział w Poznaniu

ul. Dąbrowskiego 174/176, 60-594 Poznań

tel.: (061) 849-51-60

fax.: (061) 849-51-62

e-mail: sekretariat.poznan@imgw.pl

www.imgw.pl

www.pogodynka.pl

Poznań, 05.01.2011r.

## Komunikat hydrologiczny – dorzecze Warty

- Przewidywany rozwój sytuacji hydrologicznej 06-09.01.2011

Scenariusz rozwoju sytuacji meteorologicznej wskazuje na rozwój tajania pokrywy śnieżnej występującej w całym dorzeczu Warty. Prognozowany wzrost maksymalnych i minimalnych dobowych temperatur powietrza powyżej 00C, przede wszystkim w dniach 7-9.01.2011, obejmował będzie całą zlewnię Warty. Od dnia 8 stycznia spodziewany jest stopniowy wzrost przepływów i stanów wody na dopływach Warty, Prosny i Noteci. W kolejnych dniach wzrosty stanów wody występować będą na Warcie, Prośnie i Noteci. Na obszarach o utrudnionym odpływie tajanie powodować będzie powstawanie podtopień i rozlewisk. Wzrost temperatur powyżej 00C sprzyjać będzie zanikowi pokrywy lodowej oraz możliwości jej pękania.

- Pokrywa śnieżna

Notowane obecnie akumulacje wody w pokrywie śnieżnej są wartościami średnimi. Obecnie średnia zawartość wody zgromadzona w śniegu wynosi odpowiednio:

| RZEKA | POSTERUNEK | ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ WODY W ŚNIEGU [mm] |
| --- | --- | --- |
| DRAWA | DRAWINY | 56 |
| GWDA | PIŁA | 50 |
| ŁOBŻONKA | WYRZYSK | 52 |
| NER | DĄBIE | 32 |
| NOTEĆ | NOWE DREZDENKO | 50 |
| OBRA | BLEDZEW | 58 |
| PROSNA | BOGUSŁAW | 39 |
| WARTA | DZIAŁOSZYN | 44 |
| WARTA | GORZÓW WIELKOPOLSKI | 36 |
| WARTA | PORAJ | 28 |
| WARTA | POZNAŃ (MOST ROCHA) | 38 |
| WARTA | SIERADZ | 39 |
| WIDAWKA | PODGÓRZE | 36 |

- Przyrosty stanów wody

Przewidywana wysokość wzrostów stanów wody wywołanych tajaniem pokrywy śnieżnej zależeć będzie od rzeczywistego rozwoju sytuacji meteorologicznej, a zwłaszcza przebiegu temperatury i wysokości opadów. Przeprowadzona analiza pozwala na określenie orientacyjnej wysokości wzrostów stanów wody wywołanej przez tajanie pokrywy śnieżnej na następujących posterunkach:

| Wodowskaz | Rzeka | Przyrost stanów (przedział) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [cm] | [cm] |
| Działoszyn | Warta | 70 | 110 |
| Sieradz | Warta | 70 | 130 |
| Poznań | Warta | 40 | 70 |
| Gorzów Wlkp. | Warta | 20 | 50 |
| Piwonice | Prosna | 50 | 80 |
| Dąbie | Ner | 50 | 80 |
| Piła | Gwda | 30 | 60 |
| Drezdenko | Noteć | 40 | 70 |

Należy się spodziewać wzrostów stanów do stref stanów ostrzegawczych i alarmowych, jak również ich przekroczenia. Przewidywane wzrosty na wodowskazach w środkowym i dolnym biegu rzek będą wysępowały w późniejszym okresie (po 9.01.2011), po wytworzeniu się fal wezbraniowych.

- Przewidywana objętość fali wezbraniowej dla zlewni zbiornika Jeziorsko

Wielkość zasobów wody zgromadzona w pokrywie śnieżnej (Z) dla zlewni zbiornika Jeziorsko wynosi  351 mln m3. Suma prognozowanej wysokości opadu deszczu w okresie ocieplenia przeliczona na objętość wynosi 45 mln m3. Prognozowana objętość fali wezbraniowej (bez przepływu bazowego obecnie około 100 m3/s) wynosi:

Vśnieg=α Z= 0,3 * 351 = 105 mln m3

Vopad=α Z= 0,3 * 45 = 13,5 mln m3

V= Vśnieg + Vopad = 105 + 13,5 = 118,5  mln m3

Gdzie:

α – współczynnik spływu roztopowego dla zlewni zbiornika Jeziorsko wyznaczony na podstawie fal historycznych.

Uwaga: wartość α jest wielkością średnią wyznaczoną na podstawie fal historycznych (wahać się może od 0.18 do 0.52 dla poszczególnych fal wezbraniowych).

Opracowanie: Synoptyk hydrolog: Andrzej Hański, Tomasz Krukowski